ZAMAWIAJĄCY:

Polkowickie Centrum

Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.

ul. K. B. Kominka 7

59-101 Polkowice

e-mail: zamowieniapubliczne@pcuz.eu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(ZMIANA)

dla

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8)

na:

„Sprzedaż aparatu USG dla  Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.

w Polkowicach”

CPV:

33112200-0 – aparaty ultrasonograficzne

30200000-1 - urządzenia komputerowe

Polkowice, 26.11.2020  r.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Polkowickie Centrum

Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.

ul. K. B. Kominka 7

59-101 Polkowice

adres poczty elektronicznej e-mail: zamowieniapubliczne@pcuz.eu

adres strony internetowej Zamawiającego: www.pcuz.sisco.info

II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  L. Dz. 1258/2020.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.                z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 1.

3. W przypadku różnic w treści SIWZ w wersji elektronicznej i drukowanej obowiązująca jest wersja   drukowana.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż aparatu USG dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.  w Polkowicach.

2. Minimalne parametry techniczne aparatu USG, w skład którego wchodzą urządzenia:

1) Aparat USG – 1 szt.:

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2020 | TAK |  |
|  | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji najpóźniej w 2020. | TAK Zamawiający dopuści aparat USG wprowadzony do produkcji w 2019 roku, jednak z najnowszym oprogramowaniem wprowadzonym do produkcji w II połowie 2020 roku. |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych | Min. 4 000 000 |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, który w standardzie posiada 3 aktywne gniazda głowic obrazowych z możliwością rozbudowy o 4 aktywne gniazdo i równoważne rozwiązanie do wymaganego 1 gniazda parkingowego w postaci, dopasowanego do gniazd sond miejsce na ich bezpieczne odłożenie. |  |
|  | Ilość gniazd parkingowych | Min. 2 Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, który w standardzie posiada 3 aktywne gniazda głowic obrazowych z możliwością rozbudowy o 4 aktywne gniazdo i równoważne rozwiązanie do wymaganego 1 gniazda parkingowego w postaci, dopasowanego do gniazd sond miejsce na ich bezpieczne odłożenie. |  |
|  | Dynamika systemu | Min. 290 dB |  |
|  | Monitor z matrycą OLED/LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. | Przekątna ekranu min. 21 cala |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
|  | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, który w standardzie posiada uchwyty na głowice po prawej stronie aparatu. |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 20 MHz. Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, który posiada zakres częstotliwości pracy od 1 do 18 MHz. | 1-20 MHz – 0 pkt. Powyżej 20 MHz – 10 pkt. |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 19 000 obrazów |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 200 s |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 35 cm | 1-35 cm – 0 pkt. 1-40 cm – 5 pkt. |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70 |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 1500 obrazów/s |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 350 obrazów/s |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości | 8 pasm – 0 pkt. 12 pasm i powyżej – 10 pkt. |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min.0,5 do 20 kHz |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 16,0 m/s |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego | Min.0,1 do 30 kHz Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, który posiada zakres częstotliwości PRF dla Dopplera pulsacyjnego na poziomie 0,3 – 52,1 kHz. |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. 0,5 mm do 20 mm |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 30 stopni |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) pracujący jednocześnie z obrazowaniem trapezowym | TAK |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 5 |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzn dual doppler) możliwe kombinacje PW/PW TDI/TDI, PW/TDI | TAK |  |
|  | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | TAK |  |
|  | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK |  |
|  | Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej | TAK |  |
|  | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania biopsji (wyświetlenie znacznika prowadnicy) w trybie obrazowania elastograficznego | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem twardym | Min. 500 GB |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK 1) Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, który posiada zaawansowany i intuicyjny system archiwizacji obrazów z zapisem w formatach: BMP, JPEG, AVI, DICOM,WMV9, Raw Data oraz pętli obrazowaych (AVI) z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie i płyty CD/DVD, ale bez możliwości zapisu w formacie TIFF. 2) Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, z możliwością zapisu plików w formatach RDF, PDF, TIFF, AVI, JPG oraz DICOM. |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x20 |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20 |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych Pediatrycznych Małych narządów Naczyniowych Brzusznych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych | TAK |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | TAK Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, który jest wyposażony w klasyczne złącza głowic. |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |
|  | Liczba elementów | Min. 190 |  |
|  | Kąt skanowania | Min. 70 st. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | min. 8 pasm częstotliwości | 8 pasma – 0 pkt. 8 pasm i powyżej – 10 pkt. |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 5,0 – 13,0 MHz |  |
|  | Liczba elementów | Min. 190 |  |
|  | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 6 pasm częstotliwości | 6 pasm – 0 pkt. 8 pasm i powyżej – 10 pkt. |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, który posiada głowicę Liniową nowej generacji wykonaną w technologii Multicrystal (równoważna do głowica matrycowych), zakres częstotliwości pracy 5,0 – 14,0 MHz; liczba elementów 1 700; Szerokość skanu 58 mm, obrazowanie harmoniczne 5 pasm częstotliwości. |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 5,0 – 13,0 MHz Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, który posiada głowicę Liniową nowej generacji wykonaną w technologii Multicrystal (równoważna do głowica matrycowych), zakres częstotliwości pracy 5,0 – 14,0 MHz; liczba elementów 1 700; Szerokość skanu 58 mm, obrazowanie harmoniczne 5 pasm częstotliwości |  |
|  | Liczba elementów | Min. 190 Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, który posiada głowicę Liniową nowej generacji wykonaną w technologii Multicrystal (równoważna do głowica matrycowych), zakres częstotliwości pracy 5,0 – 14,0 MHz; liczba elementów 1 700; Szerokość skanu 58 mm, obrazowanie harmoniczne 5 pasm częstotliwości |  |
|  | Szerokość pola skanowania | Min. 50 mm Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, który posiada głowicę Liniową nowej generacji wykonaną w technologii Multicrystal (równoważna do głowica matrycowych), zakres częstotliwości pracy 5,0 – 14,0 MHz; liczba elementów 1 700; Szerokość skanu 58 mm, obrazowanie harmoniczne 5 pasm częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 6 pasm częstotliwości Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, który posiada głowicę Liniową nowej generacji wykonaną w technologii Multicrystal (równoważna do głowica matrycowych), zakres częstotliwości pracy 5,0 – 14,0 MHz; liczba elementów 1 700; Szerokość skanu 58 mm, obrazowanie harmoniczne 5 pasm częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) | 60 miesięcy |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni 3 dniowe szkolenie z obsługi aparatu USG dla 5 pracowników. W terminie ustalonym z Zamawiającym. | TAK |  |

2) Zewnętrzny UPS - 2 szt.:

| Lp. | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1. | Topologia | Line-interactive |
| 2. | Moc pozorna | 2200 VA |
| 3. | Moc skuteczna | 1200 W |
| 4. | Napięcie wejściowe | 140 - 300 V |
| 5. | Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoida schodkowa |
| 6. | Gniazda wyjściowe | Schuko - 4 szt. RJ-45 (in/out) |
| 7. | Czas przełączania | 6 ms |
| 8. | Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | 8,5 min |
| 9. | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 1 min |
| 10. | Średni czas ładowania | 8 h |
| 11. | Interfejs komunikacyjny | USB |
| 12. | Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| 13. | Sygnalizacja pracy | Diody LED Dźwiękowa |
| 14. | Typ obudowy | Tower |
| 15. | Dodatkowe informacje | Zabezpieczenie linii LAN (RJ45) Automatyczna regulacja napięcia (AVR) |
| 16. | Wysokość | 190 mm |
| 17. | Szerokość | 140 mm |
| 18. | Głębokość | 390 mm |
| 19. | Waga | 12,3 kg |
| 20. | Gwarancja | 24 miesiące |

Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania urządzeń (Zasilacz UPS) o parametrach równoważnych do opisanych w tabeli, które spełnią wszystkie wymagania Zamawiającego i nie spowodują obniżenia wydajności i  funkcjonalności.

3) Stacja robocza do opisywania USG – 1 kpl. :

| Lp. | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1. | STACJA – 1 szt.: |
| 1.1. | Procesor | Intel Core i3-9100 (4 rdzenie, 3.60 GHz do 4.20 GHz, 6 MB cache) |
| 1.2. | Pamięć RAM | 8 GB (DIMM DDR4, 2400 MHz) |
| 1.3. | Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 32 GB |
| 1.4. | Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 2/0 |
| 1.5. | Karta graficzna | Intel UHD Graphics 630 |
| 1.6. | Wielkość pamięci karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| 1.7. | Dysk SSD M.2 | 240 GB |
| 1.8. | Dysk HDD SATA 7200 obr. | 1000 GB |
| 1.9. | Wbudowane napędy optyczne | Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |
| 1.10. | Dźwięk | Zintegrowana karta dźwiękowa |
| 1.11. | Kamera internetowa | Brak |
| 1.12. | Łączność | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth |
| 1.13. | Złącza - panel przedni | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. |
| 1.14. | Złącza - panel tylny | USB 2.0 - 4 szt. Wejście/wyjścia audio - 3 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| 1.15. | Porty wewnętrzne (wolne) | PCI-e x16 - 1 szt. PCI-e x1 - 1 szt. |
| 1.16. | Zasilacz | 200 W |
| 1.17. | Dodatkowe informacje | Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) |
| 1.18. | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający Mysz przewodowa Klawiatura przewodowa |
| 1.19. | Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) |
| 1.20. | Dołączone oprogramowanie | Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) |
| 1.21. | Wysokość | 292 mm |
| 1.22. | Szerokość | 93 mm |
| 1.23. | Głębokość | 315 mm |
| 1.24. | Waga | 4,1 kg |
| 1.25. | Gwarancja | 36 miesięcy |
| 2. | MYSZ – 1 szt.: |
| 2.1. | Typ myszy | Klasyczna |
| 2.2. | Łączność | Przewodowa |
| 2.3. | Sensor | Optyczny |
| 2.4. | Rozdzielczość | 1000 dpi |
| 2.5. | Liczba przycisków | 3 |
| 2.6. | Rolka przewijania | 1 |
| 2.7. | Interfejs | USB |
| 2.8. | Długość przewodu | 1,8 m |
| 2.9. | Profil | Uniwersalny |
| 2.10. | Podświetlenie | Brak |
| 2.11. | Kolor | Czarny |
| 2.12. | Gwarancja | 12 miesięcy |
| 3. | KLAWIATURA – 1 szt.: |
| 3.1. | Rodzaj przełączników | Membranowe |
| 3.2. | Typ | Niskoprofilowa Klasyczna |
| 3.3. | Łączność | Przewodowa |
| 3.4. | Interfejs | USB |
| 3.5. | Klawisze numeryczne | Tak |
| 3.6. | Klawisze multimedialne / funkcyjne | Tak |
| 3.7. | Obsługa makr | Nie |
| 3.8. | Podświetlenie klawiszy | Nie |
| 3.9. | Złącza | Nie posiada |
| 3.10. | Podpórka pod nadgarstki | Nie |
| 3.11. | Kolor | Czarny |
| 3.12. | Długość przewodu | 1,5 m |
| 3.13. | Czas pracy na baterii | Nie dotyczy |
| 3.14. | Obsługiwane systemy | Windows |
| 3.15. | Dodatkowe informacje | Niski profil klawiszy Cicha praca klawiszy |
| 3.16. | Długość | 442 mm |
| 3.17. | Szerokość | 127 mm |
| 3.18. | Wysokość | 25 mm |
| 3.19. | Waga | 495 g |
| 3.20. | Gwarancja | 12 miesięcy |
| 4. | MONITOR – 1 szt.: |
| 4.1. | Przeznaczenie produktu | Do domu i biura (Home Office) |
| 4.2. | Przekątna ekranu | 23,6" |
| 4.3. | Powłoka matrycy | Matowa |
| 4.4. | Rodzaj matrycy | LED, VA |
| 4.5. | Typ ekranu | Płaski |
| 4.6. | Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |
| 4.7. | Format obrazu | 16:9 |
| 4.8. | Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| 4.9. | Odwzorowanie przestrzeni barw | Brak informacji |
| 4.10. | Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| 4.11. | HDR | Nie |
| 4.12. | Czas reakcji | 5 ms (GTG) |
| 4.13. | Wbudowany kalibrator | Nie |
| 4.14. | Technologia synchronizacji | Nie posiada |
| 4.15. | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| 4.16. | Wielkość plamki | 0,271 x 0,271 mm |
| 4.17. | Jasność | 250 cd/m² |
| 4.18. | Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| 4.19. | Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| 4.20. | Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| 4.21. | Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| 4.22. | Złącza | VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| 4.23. | Tuner TV | Nie |
| 4.24. | Głośniki | Nie |
| 4.25. | Moc głośników | Nie dotyczy |
| 4.26. | Obrotowy ekran (PIVOT) | Nie |
| 4.27. | Regulacja wysokości (Height) | Nie |
| 4.28. | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| 4.29. | Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Nie |
| 4.30. | Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
| 4.31. | Pobór mocy podczas pracy | 17 W |
| 4.32. | Pobór mocy podczas spoczynku | < 0,5 W |
| 4.33. | Kolor | Czarny |
| 4.34. | Dodatkowe informacje | Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Funkcja QuickFit Virtual Scale Technologia Splendid Video Intelligence |
| 4.35. | Dołączone akcesoria | Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Kabel zasilający Kabel VGA |
| 4.36. | Szerokość | 561 mm |
| 4.37. | Wysokość (z podstawą) | 400 mm |
| 4.38. | Głębokość (z podstawą) | 199,5 mm |
| 4.39. | Waga | 4 kg |
| 4.40. | Gwarancja | 36 miesięcy |

Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania urządzeń (Stacja robocza do opisywania USG) o parametrach równoważnych do opisanych w tabeli, które spełnią wszystkie wymagania Zamawiającego i nie spowodują obniżenia wydajności i  funkcjonalności.

Uwaga:

- Wszystkie minimalne parametry graniczne w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie ofert.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabeli.

- Wszystkie zaoferowane parametry i wysokości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanego aparatu i urządzeń.

- Użyte przez zamawiającego nazwy handlowe, znaki towarowe są uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jakości zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w pkt IV.2 niniejszej specyfikacji. Warunkiem zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty parametrów technicznych nie gorszych niż wskazane w niniejszej specyfikacji.

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

VIII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36A UST. 2:

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca dostarczy w ramach wynagrodzenia przedmiot zamówienia o parametrach zgodnych z pkt IV.2 na adres:

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.

ul. K.B. Kominka 7

59-101 Polkowice

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu - w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp (pkt 1 oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ);

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli złoży pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli złoży pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

1.2.3  zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:

- DOŚWIADCZENIE:

- Złoży wraz z ofertą pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

- Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca winien wykazać, że spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże wykonane lub wykonywane  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, min. 2 dostawy aparatu USG                       o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda dostawa, tzn. odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty.

Przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .

U W A G A:

- W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1.2.2 i/lub pkt 1.2.3 ppkt 1 – musi odpowiednio spełnić co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie ci wykonawcy.

- Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych w celu wykazania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu jw., podane w walutach obcych, wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia ogłoszenia  o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.2.2          i 1.2.3 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść dokumentu lub dokumentów mających potwierdzić, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz celem dokonania oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału                    w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawę, której wskazane zdolności dotyczą.

4.   Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 3. należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.

5. Podwykonawstwo

W przypadku realizacji części przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawców Zamawiający żąda wskazania w ofercie tych części których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (załącznik  nr 4 do SIWZ).

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka  cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

6.1. wykonawcy występujący wspólnie (konsorcja) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich             w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

6.2. wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron, cel działania, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców),

6.3. w odniesieniu do wymagań określonych w ustawie, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-20  i 22-23, zaś podmioty zbiorowe dodatkowo pkt. 21 ustawy,

6.4. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum),

6.5. wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę;                  w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum.

6.6. na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282), § 14 ust. 2, dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

XI. INFORMACJA O PRZYJĘTEJ PROCEDURZE POSTĘPOWANIA PRZY OCENIE OFERT:

Zamawiający nie będzie stosował procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5:

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy.

XIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy przedłożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. nr 2 do siwz) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu (zał. nr 3 do siwz).

Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,                     o którym mowa w pkt XIII ust. 1.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt XIII ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu przez wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. w zakresie braku podstaw wykluczenia:

2.1. w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy Pzp – Zamawiający nie będzie wymagał przedkładania żadnych oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem postanowienia pkt XIII ust. 1 oraz art. 26 ust. 2f ustawy Pzp (pkt XIII ust. 6 siwz);

2.2. w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (pkt XIX ust. 2 ppkt 2.4 siwz), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

3.1. określonych w pkt X ust. 1 pkt 1.2.1 siwz odpowiednio: Zamawiający nie będzie wymagał przedkładania żadnych oświadczeń i dokumentów.

3.2. określonych w pkt X ust. 1 pkt 1.2.2  siwz – Zamawiający nie będzie wymagał przedkładania żadnych oświadczeń i dokumentów.

3.3. określonych w pkt. X ust. 1 pkt 1.2.3 ppkt 1 siwz, odpowiednio: wykaz dostaw wykonanych,              a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy wraz ofertą winni przedłożyć następujące dokumenty:

4.1. Certyfikat CE na aparat i głowice;

4.2. Potwierdzenie wykonawcy, że jest autoryzowanym producentem na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski;

4.3. Potwierdzenie parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia w materiałach technicznych (w języku polskim) lub oświadczeniach producenta (lub  oddziału producenta na terenie RP) umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych           i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,           że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282).

9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt XIII ust. 1, 2, 3 i 4   potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania:

10.1. pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy),

10.2. pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty),

11. Forma dokumentów.

11.1. Oświadczenia, o których mowa w pkt XIII ust. 1-4 dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

11.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. XIII ust. 1-4 inne niż oświadczenia, o których mowa                       w pkt 11.1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

11.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

11.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

11.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

12. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów               o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86  ust. 4.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty.

W przeciwnym razie cała oferta zostanie uznana za jawną.

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                     Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,                  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1.  Sposób porozumiewania się z wykonawcami.

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, za wyjątkiem  oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale XIII niniejszej siwz (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp) dla których prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A., ul. K. B. Kominka 7, 59-101 Polkowice, e-mail: zamowieniapubliczne@pcuz.eu

2) Wykonawca ma możliwość przekazywania faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) na stronie  https://efaktura.gov.pl/ za pośrednictwem Brokera PEFexpert.

2. Pytania i odpowiedzi do SIWZ.

2.1. Zamawiający niezwłocznie (nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert) udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, z tym że ewentualna zmiana terminu składania ofert nie wpłynie na bieg tego terminu.

2.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 2.1 lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiającemu przysługuje prawo do pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

2.3. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania.

3. Zmiany do SIWZ.

3.1 W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ.

3.2. Dokonaną zmianę  Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

3.3. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian               w ofertach. W takim przypadku zgodnie z art.38 ust.1b ustawy termin składania wniosku o wyjaśnienie specyfikacji określony w pkt.2.1 nie ulega przedłużeniu.

3.4. W przypadku wprowadzeniu zmian do treści SIWZ, które będą miały wpływ na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, w tym także zmiany dotyczące zmiany terminu składania ofert, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Wyjaśnienia do ofert.

4.1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w zakresie o jakim mowa w art. 87 ust.1 ustawy.

4.2. Zamawiający z mocy art.87 ust.2 ustawy zobowiązany jest do poprawienia w treści oferty:

a) oczywistych omyłek pisarskich,

b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją, które nie

powodują istotnych zmian w treści oferty.

4.3. O trybie i sposobie poprawienia powyższych omyłek Zamawiający powiadomi Wykonawcę, w którego ofercie je poprawił.

4.4. W zakresie omyłki innej (ww. pkt.2 lit. c) – Wykonawca zostanie wezwany do złożenia, w terminie 3 dni od wezwania, oświadczenia w sprawie wyrażenie sprzeciwu wobec danego sposobu poprawienia omyłki. Wyrażenie sprzeciwu złożonego  w terminie, skutkuje odrzuceniem oferty z mocy art.89 ust.1. pkt.7.

5. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami

1) P. Roman Pawecki, tel. 76 745 08 44, – w zakresie przedmiotu zamówienia, w godzinach od 10:00 do 12:00;

2) P. Agnieszka Mietlińska, tel. 535 974 842 - w zakresie treści siwz, w godzinach od 10:00 do 12:00.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

- wadium nie jest wymagane.

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Termin związania ofertą wynosi : 30 dni

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Forma i sposób przygotowania oferty:

1.1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

1.2. Podpis osoby/osób upoważnionych winien być złożony wraz z pieczątką imienną lub w sposób czytelny pozwalający na identyfikację osoby podpisującej.

1.3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

1.4. W interesie wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w podwójnej kopercie  opisanej: „Oferta na przetarg nieograniczony na sprzedaż aparatu USG dla  Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. w Polkowicach”.  Nie otwierać przed dniem 30.11.2020 r. godz. 13:15”.

1.5. Wskazane jest, aby na opakowaniu oferty znajdowały się także dane adresowe wykonawcy, gdyż zgodnie z art. 84 ust.2. ustawy zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić ofertę wykonawcy, jeśli zostanie złożona po upływie terminu składania ofert.

1.6. Kompletne Oferta musi zawierać:

1.6.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg załączonego wzoru  (załącznik nr 1 do siwz);

1.6.2. Oświadczenia stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do siwz, o których mowa w pkt XII ust. 1 siwz;

1.6.3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt X ust. 4 siwz – jeśli dotyczy;

1.6.4. Dokumenty, o których mowa w pkt XIII ust. 10 pkt 10.1-10.2 – jeśli dotyczą;

1.6.5. Dokumenty o których mowa w pkt XIII ust.4;

1.7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                   w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w pkt. XIII ust. 2 pkt. 2.1 – 2.2 oraz w ust. 3 pkt 3.1 – 3.3 potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy.

1.8. W interesie wykonawcy leży, aby opakowanie oferty było zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

1.9. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę muszą być podpisane przez osobę uprawnioną zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1.2.

1.10. W interesie wykonawcy leży zabezpieczenie oferty przed dekomplentacją, więc należy zadbać, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane a oferta była spięta lub zszyta. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za kompletność ofert składających się  z luźnych, nieoznaczonych kartek.

1.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

1.12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

1.13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

1.14. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

1.15.  Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty

wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

XVIII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY,                  W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 10A UST. 2;

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Składanie ofert.

1.1. Oferty należy składać do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 13:00  w siedzibie Zamawiającego tj. w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ – S.A., ul. Kard. B. Kominka 7,  59-101 Polkowice (Sekretariat pok.103).

1.2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy w trybie art.84 ust.2. ustawy.

2. Otwarcie ofert.

2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 listopada 2020  r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego:

w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ – S.A.  przy ul. Kard. B. Kominka 7                            w Polkowicach (pok. Nr 143).

2.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

2.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.pcuz.sisco.info informacje dotyczące:

2.4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2.4.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

2.4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia  i warunków płatności zawartych w ofertach.

XX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę jako suma iloczynu ceny jednostkowej i ilości.

2. Cena oferty winna uwzględnić koszt całego zamówienia, na które składać się będą koszty: koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, koszty ubezpieczenia podczas transportu, koszty szkolenia, itp.

3. Cena oferty winna być wyrażona w PLN.

4. Walutami w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą są PLN.

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia  taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę           z niższą ceną.

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty  zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| l.p. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie (Waga) | Opis metody przyznawania punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena (C) | 55% | Proporcje matematyczne wg wzoru: C= x 55 gdzie: C- ilość punktów przyznana danemu kryterium Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta o najniższej cenie brutto – 55 punktów, pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona według wzoru |
| 2. | Jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne (J) | 45% | Zamawiający w kryterium jakość będzie oceniał parametry techniczne: Parametry wymagane aparatu Parametr wymagany Punktacja Konstrukcja Zakres częstotliwości pracy Min. od 1 MHz do 20 MHz. 1-20 MHz – 0 pkt. Powyżej 20 MHz – 10 pkt. Regulacja głębokości pola obrazowania Min. 1 - 35 cm 1-35 cm – 0 pkt. 1-40 cm – 5 pkt. Obrazowanie i prezentacja obrazu Obrazowanie harmoniczne Min. 8 pasm częstotliwości 8 pasm – 0 pkt. 12 pasm i powyżej – 10 pkt. Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji TAK Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości 8 pasma – 0 pkt. 8 pasm i powyżej – 10 pkt. Obrazowanie harmoniczne Min. 6 pasm częstotliwości 6 pasm – 0 pkt. 8 pasm i powyżej – 10 pkt. |
|  | Łączna ilość punktów (LP) |  | LP = C+ J (suma punktów przyznanych w kryteriach 1-2) |

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku), w oparciu o ustalone kryteria wg wzoru:

LP = C +J

gdzie:

LP –  liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną

C –    liczba punktów uzyskanych w kryterium cena;

J –    liczba punktów uzyskanych w kryterium jakość;

4. Udzielenie zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH:

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

XXIII. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A:

– nie dotyczy.

XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

– nie dotyczy

XXV. WZÓR UMOWY ORAZ INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Po upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę, zgodną ze SIWZ wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4. Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób – z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt 1 lit a ustawy Pzp,  tj. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

5. Osoba reprezentująca Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinna posiadać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz dokumenty potwierdzające jej umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  z dokumentów załączonych do oferty.

6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy wtedy, gdy:

1)   termin realizacji ulegnie wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

2)  jakieś zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (których Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością) zasadniczo utrudni wykonanie części zobowiązań umowy, bądź wpłynie na brzmienie zapisów w umowie.

7. Na okoliczność o których mowa w pkt 6 ppkt 1 lub 2  zostanie sporządzony aneks do umowy                             z Wykonawcą.

XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY               W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, dotyczącej:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego       o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. Jeżeli zamawiający uzna zasadność przekazanej informacji, powtórzy czynność lub dokona czynności zaniechanej oraz poinformuje o tym fakcie wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

4.  Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej lub

- 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,                  w którym wykonawca powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość                  o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

9. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

XXVII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXVIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE;

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

XXIX. INFORMACJA DOT. PRZEWIDYWANIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XXX. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXXI. INFORMACJA DOT. PRZEWIDYWANIA WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A:

Zmawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

XXXII. INFORMACJA DOT. PRZEWIDYWANIA WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4:

Zmawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

XXXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków   Zamówienia:

1) Wzór oferty – załącznik nr 1 (+ 2 załączniki do oferty)

2) Wzór oświadczenia – załącznik nr 2

3) Wzór oświadczenia - załącznik nr 3

4) Wykaz części zamówienia dla podwykonawców – załącznik nr 4

5) Wzór informacji  – załącznik nr 5,

6) Wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 6,

7)  Projekt umowy – załącznik nr 7,

8) Klauzula informacyjna – załącznik nr 8.

Zatwierdził:

…………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OFERTA |
| --- | --- |

Do

Polkowickiego Centrum

Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.

ul. K. B. Kominka 7

59-101 Polkowice

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym                  w trybie przetargu nieograniczonego  na:

„Sprzedaż aparatu USG dla  Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.

w Polkowicach”

nr sprawy: L. Dz. 1258/2020

MY NIŻEJ PODPISANI

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

(nazwa /firma/ dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy /firmy/ i dokładne adresy

Wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym                                     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia                        i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto …………………………zł, słownie złotych, …………. ……………………………………………..

brutto …………… …… zł , słownie złotych ………………………………………………………………..

zgodnie z dołączonym do oferty załącznikiem cenowym.

4. PROPONUJEMY warunki płatności: …………………………………..

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ, tj.:…………………………………………………………………………………………………

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres        …….. miesięcy.

7. OŚWIADCZAMY, że należymy:

- do małych przedsiębiorstw*

- do średnich przedsiębiorstw*

- nie dotyczy*

8. UWAŻAMY SIĘ za związanych z niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom (należy podać zakres):

1…………………………….

10. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

………………………………………………………………...………………………………………………………... (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

11. OŚWIADCZAMY, że następujące informacje/dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane:

a) …………………………………………………………………………………………………………,

b) …………………………………………………………………………………………………………

(w załączeniu uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji i dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa)

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….………………

email …………………………………………….. fax ………………………………..

15. OFERTĘ niniejszą składamy na ………. kolejno ponumerowanych stronach.

16. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- ……………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….. dnia ……….. 20 … roku

……………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Formularza Oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Sprzedaż aparatu USG dla  Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.

w Polkowicach”

nr sprawy: L. Dz. 1258/2020

oferujemy:

1) Aparat USG:

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja |  |  |  |
| 2. | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2020 | TAK |  |  |
| 3. | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji najpóźniej w 2020 | TAK |  |  |
| 4. | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |  |
| 5. | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy |  |  |
| 6. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |  |
| 7. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych | Min. 4 000 000 |  |  |
| 8. | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 |  |  |
| 9. | Ilość gniazd parkingowych | Min. 2 |  |  |
| 10. | Dynamika systemu | Min. 290 dB |  |  |
| 11. | Monitor z matrycą OLED/LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. | Przekątna ekranu min. 21 cala |  |  |
| 12. | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |  |
| 13. | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |  |  |
| 14. | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |  |  |
| 15. | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 20 MHz. | 1-20 MHz – 0 pkt. Powyżej 20 MHz – 10 pkt. |  |
| 16. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 19 000 obrazów |  |  |
| 17. | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |  |
| 18. | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 200 s |  |  |
| 19. | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 35 cm | 1-35 cm – 0 pkt. 1-40 cm – 5 pkt. |  |
| 20. | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70 |  |  |
| 21. | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |  |
| 22. | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
| 23. | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |  |
| 24. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 1500 obrazów/s |  |  |
| 25. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 350 obrazów/s |  |  |
| 26. | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości | 8 pasm – 0 pkt. 12 pasm i powyżej – 10 pkt. |  |
| 27. | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
| 28. | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |  |
| 29. | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min.0,5 do 20 kHz |  |  |
| 30. | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |  |
| 31. | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |
| 32. | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |  |
| 33. | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 16,0 m/s |  |  |
| 34. | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego | Min.0,1 do 30 kHz |  |  |
| 35. | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. 0,5 mm do 20 mm |  |  |
| 36. | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |  |
| 37. | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 30 stopni |  |  |
| 38. | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |  |
| 39. | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |  |
| 40. | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | TAK |  |  |
| 41. | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) pracujący jednocześnie z obrazowaniem trapezowym | TAK |  |  |
| 42. | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 5 |  |  |
| 43. | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |  |
| 44. | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |  |
| 45. | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 46. | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
| 47. | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
| 48. | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map | TAK |  |  |
| 49. | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 50. | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzn dual doppler) możliwe kombinacje PW/PW TDI/TDI, PW/TDI | TAK |  |  |
| 51. | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | TAK |  |  |
| 52. | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK |  |  |
| 53. | Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej | TAK |  |  |
| 54. | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym | TAK |  |  |
| 55. | Możliwość wykonania biopsji (wyświetlenie znacznika prowadnicy) w trybie obrazowania elastograficznego | TAK |  |  |
| 56. | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |  |
| 57. | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
| 58. | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem twardym | Min. 500 GB |  |  |
| 59. | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |  |
| 60. | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |  |
| 61. | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |  |
| 62. | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |  |
| 63. | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
| 64. | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |  |
| 65. | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |  |
| 66. | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |  |
| 67. | Funkcje użytkowe |  |  |  |
| 68. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x20 |  |  |
| 69. | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20 |  |  |
| 70. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  |  |
| 71. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 72. | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |
| 73. | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych Pediatrycznych Małych narządów Naczyniowych Brzusznych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych | TAK |  |  |
| 74. | Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | TAK |  |  |
| 75. | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 76. | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |  |
| 77. | Liczba elementów | Min. 190 |  |  |
| 78. | Kąt skanowania | Min. 70 st. |  |  |
| 79. | Obrazowanie harmoniczne | min. 8 pasm częstotliwości | 8 pasma – 0 pkt. 8 pasm i powyżej – 10 pkt. |  |
| 80. | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 81 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 5,0 – 13,0 MHz |  |  |
| 82. | Liczba elementów | Min. 190 |  |  |
| 83. | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |  |  |
| 84. | Obrazowanie harmoniczne | Min. 6 pasm częstotliwości | 6 pasm – 0 pkt. 8 pasm i powyżej – 10 pkt. |  |
| 85. | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
| 86. | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 87. | Zakres częstotliwości pracy | Min. 5,0 – 13,0 MHz |  |  |
| 88. | Liczba elementów | Min. 190 |  |  |
| 89. | Szerokość pola skanowania | Min. 50 mm |  |  |
| 90. | Obrazowanie harmoniczne | Min. 6 pasm częstotliwości |  |  |
| 91. | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
| 92. | Inne |  |  |  |
| 93. | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) | 60 miesięcy |  |  |
| 94. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
| 95. | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
| 96. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
| 97. | Wykonawca zapewni 3 dniowe szkolenie z obsługi aparatu USG dla 5 pracowników. W terminie ustalonym z Zamawiającym. | TAK |  |  |

- Zewnętrzny UPS - 2 szt.:

| Lp. | Minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa, model, producent |  |
| 1. | Topologia | Line-interactive |  |
| 2. | Moc pozorna | 2200 VA |  |
| 3. | Moc skuteczna | 1200 W |  |
| 4. | Napięcie wejściowe | 140 - 300 V |  |
| 5. | Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoida schodkowa |  |
| 6. | Gniazda wyjściowe | Schuko - 4 szt. RJ-45 (in/out) |  |
| 7. | Czas przełączania | 6 ms |  |
| 8. | Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | 8,5 min |  |
| 9. | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 1 min |  |
| 10. | Średni czas ładowania | 8 h |  |
| 11. | Interfejs komunikacyjny | USB |  |
| 12. | Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |  |
| 13. | Sygnalizacja pracy | Diody LED Dźwiękowa |  |
| 14. | Typ obudowy | Tower |  |
| 15. | Dodatkowe informacje | Zabezpieczenie linii LAN (RJ45) Automatyczna regulacja napięcia (AVR) |  |
| 16. | Wysokość | 190 mm |  |
| 17. | Szerokość | 140 mm |  |
| 18. | Głębokość | 390 mm |  |
| 19. | Waga | 12,3 kg |  |
| 20. | Gwarancja | 24 miesiące |  |

3) Stacja robocza do opisywania USG – 1 kpl. :

| Lp. | Minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | STACJA (Nazwa, model, producent) – 1 szt.: |  |
| 1.1. | Procesor | Intel Core i3-9100 (4 rdzenie, 3.60 GHz do 4.20 GHz, 6 MB cache) |  |
| 1.2. | Pamięć RAM | 8 GB (DIMM DDR4, 2400 MHz) |  |
| 1.3. | Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 32 GB |  |
| 1.4. | Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 2/0 |  |
| 1.5. | Karta graficzna | Intel UHD Graphics 630 |  |
| 1.6. | Wielkość pamięci karty graficznej | Pamięć współdzielona |  |
| 1.7. | Dysk SSD M.2 | 240 GB |  |
| 1.8. | Dysk HDD SATA 7200 obr. | 1000 GB |  |
| 1.9. | Wbudowane napędy optyczne | Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |  |
| 1.10. | Dźwięk | Zintegrowana karta dźwiękowa |  |
| 1.11. | Kamera internetowa | Brak |  |
| 1.12. | Łączność | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth |  |
| 1.13. | Złącza - panel przedni | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. |  |
| 1.14. | Złącza - panel tylny | USB 2.0 - 4 szt. Wejście/wyjścia audio - 3 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| 1.15. | Porty wewnętrzne (wolne) | PCI-e x16 - 1 szt. PCI-e x1 - 1 szt. |  |
| 1.16. | Zasilacz | 200 W |  |
| 1.17. | Dodatkowe informacje | Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) |  |
| 1.18. | Dołączone akcesoria | Kabel zasilający Mysz przewodowa Klawiatura przewodowa |  |
| 1.19. | Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) |  |
| 1.20. | Dołączone oprogramowanie | Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) |  |
| 1.21. | Wysokość | 292 mm |  |
| 1.22. | Szerokość | 93 mm |  |
| 1.23. | Głębokość | 315 mm |  |
| 1.24. | Waga | 4,1 kg |  |
| 1.25. | Gwarancja | 36 miesięcy |  |
| 2. | MYSZ (Nazwa, model, producent) – 1 szt.: |  |
| 2.1. | Typ myszy | Klasyczna |  |
| 2.2. | Łączność | Przewodowa |  |
| 2.3. | Sensor | Optyczny |  |
| 2.4. | Rozdzielczość | 1000 dpi |  |
| 2.5. | Liczba przycisków | 3 |  |
| 2.6. | Rolka przewijania | 1 |  |
| 2.7. | Interfejs | USB |  |
| 2.8. | Długość przewodu | 1,8 m |  |
| 2.9. | Profil | Uniwersalny |  |
| 2.10. | Podświetlenie | Brak |  |
| 2.11. | Kolor | Czarny |  |
| 2.12. | Gwarancja | 12 miesięcy |  |
| 3. | KLAWIATURA (Nazwa, model, producent) – 1 szt.: |  |
| 3.1. | Rodzaj przełączników | Membranowe |  |
| 3.2. | Typ | Niskoprofilowa Klasyczna |  |
| 3.3. | Łączność | Przewodowa |  |
| 3.4. | Interfejs | USB |  |
| 3.5. | Klawisze numeryczne | Tak |  |
| 3.6. | Klawisze multimedialne / funkcyjne | Tak |  |
| 3.7. | Obsługa makr | Nie |  |
| 3.8. | Podświetlenie klawiszy | Nie |  |
| 3.9. | Złącza | Nie posiada |  |
| 3.10. | Podpórka pod nadgarstki | Nie |  |
| 3.11. | Kolor | Czarny |  |
| 3.12. | Długość przewodu | 1,5 m |  |
| 3.13. | Czas pracy na baterii | Nie dotyczy |  |
| 3.14. | Obsługiwane systemy | Windows |  |
| 3.15. | Dodatkowe informacje | Niski profil klawiszy Cicha praca klawiszy |  |
| 3.16. | Długość | 442 mm |  |
| 3.17. | Szerokość | 127 mm |  |
| 3.18. | Wysokość | 25 mm |  |
| 3.19. | Waga | 495 g |  |
| 3.20. | Gwarancja | 12 miesięcy |  |
| 4. | MONITOR (Nazwa, model, producent) - 1 szt. |  |
| 4.1. | Przeznaczenie produktu | Do domu i biura (Home Office) |  |
| 4.2. | Przekątna ekranu | 23,6" |  |
| 4.3. | Powłoka matrycy | Matowa |  |
| 4.4. | Rodzaj matrycy | LED, VA |  |
| 4.5. | Typ ekranu | Płaski |  |
| 4.6. | Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |  |
| 4.7. | Format obrazu | 16:9 |  |
| 4.8. | Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |  |
| 4.9. | Odwzorowanie przestrzeni barw | Brak informacji |  |
| 4.10. | Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |  |
| 4.11. | HDR | Nie |  |
| 4.12. | Czas reakcji | 5 ms (GTG) |  |
| 4.13. | Wbudowany kalibrator | Nie |  |
| 4.14. | Technologia synchronizacji | Nie posiada |  |
| 4.15. | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |  |
| 4.16. | Wielkość plamki | 0,271 x 0,271 mm |  |
| 4.17. | Jasność | 250 cd/m² |  |
| 4.18. | Kontrast statyczny | 3 000:1 |  |
| 4.19. | Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |  |
| 4.20. | Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |  |
| 4.21. | Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |  |
| 4.22. | Złącza | VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| 4.23. | Tuner TV | Nie |  |
| 4.24. | Głośniki | Nie |  |
| 4.25. | Moc głośników | Nie dotyczy |  |
| 4.26. | Obrotowy ekran (PIVOT) | Nie |  |
| 4.27. | Regulacja wysokości (Height) | Nie |  |
| 4.28. | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  |
| 4.29. | Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Nie |  |
| 4.30. | Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |  |
| 4.31. | Pobór mocy podczas pracy | 17 W |  |
| 4.32. | Pobór mocy podczas spoczynku | < 0,5 W |  |
| 4.33. | Kolor | Czarny |  |
| 4.34. | Dodatkowe informacje | Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Funkcja QuickFit Virtual Scale Technologia Splendid Video Intelligence |  |
| 4.35. | Dołączone akcesoria | Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Kabel zasilający Kabel VGA |  |
| 4.36. | Szerokość | 561 mm |  |
| 4.37. | Wysokość (z podstawą) | 400 mm |  |
| 4.38. | Głębokość (z podstawą) | 199,5 mm |  |
| 4.39. | Waga | 4 kg |  |
| 4.40. | Gwarancja | 36 miesięcy |  |

………………………….. dnia ……… 20…..… roku

……………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Formularza Oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Formularz cenowy |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Sprzedaż aparatu USG dla  Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.

w Polkowicach”

nr sprawy: L. Dz. 1258/2020

oferujemy:

| L.p. | Nazwa aparatu, typ, model, producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG ……………………………….. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Zewnętrzny UPS ……………………………….. | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Stacja robocza do opisywania USG ………………………………, w tym: | 1 kpl., w tym: |  |  |  |  |
| 3.1. | STACJA ……………………………….. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3.2. | MYSZ ……………………………….. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3.3. | KLAWIATURA ……………………………….. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3.4. | MONITOR ……………………………….. | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1-3): |  |  |

………………………….. dnia ……… 20…… roku							 								……………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA |
| --- | --- |

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :.................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Sprzedaż aparatu USG dla  Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.

w Polkowicach”

nr sprawy: L. Dz. 1258/2020

oświadczam/y, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………………..

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………………………..

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………………………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………………………..

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………………………..

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |
| --- | --- |

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :.................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Sprzedaż aparatu USG dla  Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.

w Polkowicach”

nr sprawy: L. Dz. 1258/2020

oświadczam/y, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                     z odrębnych przepisów;

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c)  zdolności technicznej lub zawodowej.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………………..

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego dotyczących:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                   z odrębnych przepisów;

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c)  zdolności technicznej lub zawodowej,

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..………………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………………..

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Sprzedaż aparatu USG dla  Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.

w Polkowicach”

nr sprawy: L. Dz. 1258/2020

| Lp. | Zakres powierzonych czynności, część powierzonego zamówienia |
| --- | --- |

*Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzać części zamówienia podwykonawcom, niniejszy wykaz należy przekreślić, oznaczyć napisem „NIE DOTYCZY”   i dołączyć do oferty.

………………………….. dnia ……………….. roku

……………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ – wzór informacji

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | INFORMACJA WYKONAWCY |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy..................................................................................................

NIP ...................................................................  REGON .....................................

Adres ..................................................................................................................

Powiat............................................... Województwo ..................................

Niniejszym, składając ofertę w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Sprzedaż aparatu USG dla  Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.

w Polkowicach”

nr sprawy: L. Dz. 1258/2020

po zapoznaniu się z treścią art. 4 pkt 1, pkt 4 i pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  oraz z treścią art. 24 ust. 1 pkt 23 oraz art. 24 ust. 11  ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że:

1.	  przynależymy*  do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z:

1)	……………………

2)	………………...

2.	nie przynależymy* do tej samej grupy kapitałowej*/ do żadnej grupy kapitałowej*  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.).

UWAGA!  W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

..............................., dn. .........................

……………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW |
| --- | --- |

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :.................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:„Sprzedaż aparatu USG dla  Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A.

w Polkowicach”

nr sprawy: L. Dz. 1258/2020oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała (rozpoczęła  i zakończyła) w ciągu ostatnich 3 lat następujące dostawy:

| Lp. | Opis przedmiotu dostaw | Termin Wykonania dostaw | Wartość brutto dostaw | Zamawiający, na rzecz którego wykonano daną dostawę - nazwa, adres. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

..............................., dn. .........................

……………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ

Umowa – projekt umowy

W dniu ............................ r. w Polkowicach pomiędzy Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych                        - ZOZ S. A., z siedzibą w Polkowicach ul. Kard. B. Kominka 7, KRS nr 0000081911, NIP 6922246830, wysokość kapitału zakładowego 16.635.100,00 zł w całości wpłacony, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1………………………………..

a ............................ z siedzibą w ............................ przy ul. ............................, NIP ……. REGON ……….., zarejestrowaną w ............................

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez :

1. ............................,

2. ............................,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),  została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż aparatu USG,  w skład którego wchodzą urządzenia:

1) Aparat USG ………………………….. (nazwa, model, producent, itp.) – 1 szt.;

2) Zewnętrzny UPS ………………………….. (nazwa, model, producent, itp.) - 2 szt.;

3) Stacja robocza do opisywania USG ………………………….. (nazwa, model, producent, itp.) – 1 kpl.,

dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. w Polkowicach w ilości 1 szt., loco:  ul. K. B. Kominka 7 w Polkowicach,  o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi  w SIWZ  oraz w ofercie  Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

2. W ramach umowy  Wykonawca zapewni 3 dniowe szkolenie 5 pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu oraz oprogramowania w miejscu instalacji u Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiącej  załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie Zamawiającego w terminie do 2 tygodni  od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparat jak w § 1 ust. 1 bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, tj. Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A., przy ul. K. B. Kominka 7                   w Polkowicach.

§ 3

- Wartość przedmiotu zamówienia  wynosi …………………. zł. netto, tj. ……………….. zł brutto (słownie: ……………….).

2.  Wynagrodzenie  ustalone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty dostawy związane z wykonaniem ww. zamówienia, w tym m. in.: cenę nabycia, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, koszty ubezpieczenia podczas transportu, koszty szkolenia, itp.

3.   Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy   w terminie …… dni od dnia dostawy aparatu jak w § 1 i otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Jednocześnie Wykonawca  oświadcza, że:

1) wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą,

2) wskazany rachunek jest rachunkiem zgłoszonym do białej listy podatników,

3) zobowiązuje się do dnia transakcji dokonać aktualizacji rachunków na białej liście podatników.

4. W przypadku spełnienia obowiązku, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązany jest przy dokonywaniu płatności realizowanych na podstawie niniejszej umowy stosować mechanizm podzielonej płatności oraz na fakturze zawrzeć zapis „mechanizm podzielonej płatności”.

5. Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

6. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury vat bez jego podpisu jako odbiorcy.

7. Wykonawca  oświadcza, iż jest czynnym płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: ………….. i zobowiązuje się utrzymać taki status do dnia wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

8.   Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy.

9. Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego.

10. Przelew wierzytelności wymaga zgody stron.

§ 4

- Wykonawca  na przedmiot zamówienia  udziela:

1) Aparat USG ……. miesięcy gwarancji,

2) Zewnętrzny UPS ……. miesięcy gwarancji,

3) Stacja robocza do opisywania USG ……. miesięcy gwarancji.

2. Czas reakcji na zgłoszenie awarii - maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godz., czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 72 godz., czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych podzespołów z zagranicy max. 7 dni.

3. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis i wsparcie techniczne w okresie gwarancyjnym. Gwarancja liczona od uruchomienia i oddania do eksploatacji aparatu oraz przeprowadzenia szkolenia wstępnego pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu.

4. Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) w tym nowelizacja oprogramowania min 1 przegląd /rok.

5. Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia ………. lat.

6. W przypadku napraw powyżej 5 dni aparat zastępczy o parametrach nie gorszych.

7. Autoryzowany przez producenta aparatu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na ternie Polski

§ 5W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 6

1.  Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustanawiają odpowiedzialność w formie kar umownych z następujących tytułów i w następujących wysokościach:

a)   za opóźnienie w realizacji umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 ust. 1,  za każdy dzień opóźnienia,

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 ust. 1 .

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 ust. 1.

- W razie gdyby kary umowne niezaspokajały roszczeń Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych o odpowiedzialności cywilnej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu cywilnego.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy           z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

§ 8

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w szczególności wtedy, gdy:

1)   termin realizacji ulegnie wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

2)  jakieś zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (których Zamawiający i Wykonawca  nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością) zasadniczo utrudni wykonanie części zobowiązań umowy, bądź wpłynie na brzmienie zapisów w umowie.

§ 9

Spory, jakie mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje  Zamawiający a jeden Wykonawca

§ 11

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Integralną część umowy stanowią:

- Oferta Wykonawcy………………………………………………………………………………,

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych –ZOZ S.A. z siedzibą w Polkowicach ul. Kard. B. Kominka 7;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Inspektor Ochrony Danych, Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. ul. Kard. B. Kominka 7, 59–101 Polkowice, email: iod@pcuz.eu;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych, w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

a) Pani / Pana dane osobowe udostępniane będą, podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego oraz podmiotom którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o regulacje ustawy prawo zamówień publicznych;

b) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

c) Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata przez okres trwania umowy, bądź do zakończenia obowiązku archiwizacji dokumentów;

d) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

e) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw,

f) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;

g) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu korzystanie z przysługujących na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych praw;

h) Pani/Pana dane nie są  przetwarzane w sposób  zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich

i) nie przysługuje Pani/Panu

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.